## Slide 1: Výpočet hmotnosti tělesa

## Slide 2
Můžeme určit, jakou má hmotnost těleso, aniž bychom ho vážili, když víme, z jaké je látky?
Je-li těleso celé z jedné látky, nejsou v něm dutiny, je stejnorodé.
Hmotnost stejnorodého tělesa určíme, když násobíme hustotu látky, ze které je těleso, objemem tohoto tělesa:
hmotnost tělesa = hustota * objem tělesa
m = ρ.V

## Slide 3: Příklad 1: V nádrži s topným olejem je 42 m3 oleje. Jakou má olej hmotnost?
Řešení:
V = 42 m3
m = ? kg = ? t
Hmotnost oleje v nádrži vypočítáme podle vzorce:
m = ρ * V
Po dosazení do vzorce:
m = 930 * 42 kg = 39 060 kg
m = 39 000 kg = 39 t
Hmotnost topného oleje v nádrži je asi 39 000 kg (39 t).

## Slide 4
Ocelový odlitek má objem 1,5 m3 . Vypočítej jeho hmotnost.
---------------------------------------------
Řešení:
m = ? kg
V = 1,5 m3
 = 7 800
-----------------
m =   V
m = 7 800  1,5
m = 11 700 kg = 11,7 t
Hmotnost odlitku je 11,7 t.
Příklad 2:

## Slide 5: Výpočet objemu tělesa
.

## Slide 6
Rukou zakryj veličinu, kterou chceš vypočítat a dostaneš vzorec pro výpočet.
.

## Slide 7
Jaký objem v cm3 má kilogramové závaží z oceli?
-------------------------------------------
Řešení:
m = 1 kg = 1 000 g
V = ? cm3
 = 7 850 = 7,85
-----------------
V = m : 
V = 1 000 : 7,85
V = 127,39 cm3
Ocelové závaží má objem asi 127,39 cm3.
Příklad: