Goniometrické funkce

1.		Lanová dráha, která je dlouhá 2 kilometry, vystoupá do výšky 400 metrů. Pod jakým úhlem stoupá?

Nejprve si uděláme náčrtek a vyznačíme co známe:

d … přepona

v … protilehlá odvěsna

použijeme funkci

Lanovka stoupá pod úhlem

11°32´13´´.

2. Stožár je zakotven lany délky 6 metrů, která svírají s vodorovnou plochou úhel 55°. V jaké vzdálenosti od stožáru jsou lana ukotvena?

Lana jsou zakotvena ve vzdálenosti 3,44 metrů

od stožáru.

3. Pásovým dopravníkem je písek navážen do zásobníků pod úhlem 15°. Zásobníky jsou ve výšce 3 metry.

V jaké vzdálenosti od zásobníku je pata dopravníku?

Pata dopravníku je od zásobníku

vzdálena 11,19 metrů.

Nezapomeň:

Správně si udělat náčrt a vyznačit v něm to co znám.

Uvědomit si které strany znám a vhodně zvolit příslušnou goniometrickou funkci!!!

Zkus vypočítat a zkontroluj podle řešení dále:

- Lanovka stoupá pod úhlem 10° a vyváží turisty o 300 metrů výš. Jak dlouhá je lanovka?

- Přístřešek má délku 3,8 metrů a je vysoký     1,5 metrů. Urči jeho sklon.

- Schody stupají pod úhlem 25°. Jaká je jejich výška, jeli tam 6 schodů o šířce 30 cm.

Ad 1)

Lanovka je dlouhá 1727,63 metrů.

Ad 2)

Přístřešek má sklon 23°14´59´´

Ad 3)

6 schodů o šířce 30 cm

d = 6 · 30 = 180 cm

Schody stoupají do výšky

83,94 cm.

Každá geometrická slovní úloha musí obsahovat náčrt, kde jsou rozměry s jednotkami, výpočet a odpověď.

# Text boxes

d = 2 km = 2000 m

v = 400 m

α

? ? ? ? ? ?

S i n u s

d = 2 km = 2000 m

v = 400 m

α

d = 6 m

α = 55°

v = ?

d … přepona

v … přilehlá odvěsna

? ? ? ? ? ?

Použijeme funkci

K o s i n u s

d = 6 m

α = 55°

v = ?

v = 3m

d = ?

α =15°

v … protilehlá odvěsna

d … přilehlá odvěsna

? ? ? ? ? ?

T a n g e n s

Použijeme funkci

v = 3m

d = ?

α =15°

d = ?

v = 300 m

10°

α =?

v = 1,5 m

d = 3,8 m

v = ?

α =25°

d = 180 cm